TROŠKOVNIK

Predmet nabave: Građevinska sanacija i restauratorski radovi (vanjski radovi) - Crkva Sv. Mihovila

Evidencijski broj nabave: 29/23

Ponuditelj: ____________________________________________________________

| R.br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uklanjanje postojećeg poda crkve i sortiranje kamenog popločanja ako se nakon iskopa ustanovi da postoji i da je uporabljiv za ponovno postavljanje. U tom slučaju bi stavka uključila čišćenje ploča i sortiranje. | m2 | 20 |  |  |
| 2. | Ručni iskop unutar objekta na projektiranu kotu. | m3 | 6 |  |  |
| 3. | Montaža i demontaža cijevne fasadne skele u unutrašnjosti crkve. | m² | 20 |  |  |
| 4. | Skidanje unutarnje žbuke sa zidova, niša, oltarne baze i cijelog svoda uključivo sa čišćenjem sljubnica u kamenom zidu. Otucanje žbuke je potrebno pažljivo izvesti uz posebnu provjeru stabilnosti objekta. | m2 | 85 |  |  |
| 5. | Otvaranje bočne niše prema postojećoj na sjevernoj strani, a nakon prethodno provedenih istražnih radova. | m3 | 1,4 |  |  |
| 6. | Čišćenje lokaliteta nakon završenih radova. | pauš | 1 |  |  |
| 7. | Odvoz cjelokupnog urušenog materijala na mjesnu deponiju. | pauš | 1 |  |  |
| 8. | Dovoz kamene jalovine, odnosno šljunka i nabijanje u sloju od 15 cm na pod crkve. | m3 | 3 |  |  |
| 9. | Izrada arm. bet. podloge poda crkve deb. 8 cm s MB-20. | m2 | 9 |  |  |
| 10. | Zidarska obrada otvora niše nakon otucanja žbuke i procjene zatečenog stanja. | pauš | 1 |  |  |
| 11. | Izrada prvog premaza - špric u debljini od oko 5mm sa svijetlim bezcemetnim mortom Mape-AntiqueRinzaffo-m otpornim na soli i to samo na površinama s kojih je tek neposredno prije nanošenja morta vodom pod pritiskom uklonjena sva prašina i soli, te je ujedno na takav način ta površina i zasićena vodom. | m2 | 90 |  |  |
| 12. | Žbukanje zidova niše, oltarne baze i svodova u unutrašnjosti vapnenom žbukom.Ova žbuka mora biti finije granulacije nego vanjska, pa na 1 zidarski sić Mape-Antique LC dodamo 2 sića lokalnog drobljenca (mujara) granuliranog između 0.5 i 2,5 mm, te vode do potrebne gustoće. Žbukanje izvesti na žlicu, poštujući pri tome neravnine zida. Prije žbukanja potrebno je očistiti sljubnice u kamenu i ponovno ih kvalitetno zapuniti mortom. | m2 | 90 |  |  |
| 13. | Postava popločanja poda crkve kamenim pločama deb. 4. cm, obrada ručno zubačom. Ploče postaviti u cemetni mort. Nabava ploča nije predmet ove stavke jer se kod dizanja postojećeg poda treba ustanoviti postojanje i valjanost ploča. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 postave starog popločanja | m2 | 20 |  |  |
|  | Obračun po m2 postave novog popločanja | m2 | 1 |  |  |
| 14. | Sanacija postojećih kamenih okvira otvora crkve prema procjeni na terenu. Sanaciju izvesti lijepljenjem epoxi smolom i inox trnovima. | pauš | 1 |  |  |
| 15. | Čišćenje, rastresanje i učvšćivanje zidova, prilaznih stuba i popločanja okoliša crkve prema procjeni na terenu. | pauš | 1 |  |  |
| 16. | Organizacija gradilišta, odvoz i dovoz svog potrebnog materijala i alata od makadamskog puta do lokaliteta | pauš | 1 |  |  |
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a |  |
| IZNOS PDV-a (25%) |  |
| CIJENA PONUDE S PDV-OM |  |