TROŠKOVNIK

Predmet nabave: Sanacija krova – Plesna sala

Evidencijski broj nabave: 6/23

Ponuditelj: ____________________________________________________________

| R.br. | Naziv i opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (u eurima bez PDV-a) | Ukupna cijena (u eurima bez PDV-a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIPREMNI RADOVI |
| 1.1. | Strojno bušenje čitave površine ravnog krova od ostataka prijašnjih slojeva te dijela krova koja površinska struktura ne zadovoljava nanošenje daljnih slojeva sustava, kao npr. Bituminske parne brane. Obračun stavke po m2 pripremljene podloge. | m2 | 244,00 |  |  |
| 1.2. | Usisavanje prašine terase te izrada holkera 40 x 40 mm na spoju vodoravne plohe ab. Ploče i obodnih nadozidava s reparaturnim mortom površinske čvrstoće R4 radi kontinuiranog postavljanja bituminske parne brane. Obračun stavke po m2 horizontano pobrušene površine. | m2 | 82,00 |  |  |
| 1.3. | Dvostrano šalovanje oplate radi betoniranja nastavka nadozida kao i postojećeg. Učvrščivanje iste za već postojeću betonsku konstrukciju. Dvadeset četiri sata nakon betoniranja skidanje oplate. Obračun stavke po m1 šalovanog nadozida. | m1 | 32,00 |  |  |
| 1.4. | Armiranje čitave duljine (32,00 m1) nanozida s željenom armaturom u dvije zone. Obračun stavke po kg ugrađene armature. | kg | 225,00 |  |  |
| 1.5. | Izrada betona MB 25, transport te ugradnja na dijelu krova na kojem treba produžiti nanozid u prsten. Obračun stavke po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1,50 |  |  |
| 1.6. | Zatvaranje postojećih slivnih mjesta s reparaturnim mortom čvrstoće R4. Obračun stavke po slijevnom mjestu. | kom | 4 |  |  |
| 1.7. | Štemanje betona na pozicije ugradnje HL slivnika do dubine od 11 cm ovisno o tipu slivnika. | kom | 5 |  |  |
| HIDROIZOLACIJSKI I TERMOIZOLACIJSKI RADOVI |
| 2.1. | Dobava te postava bituminske elastificirane parne brane s uloškom slojem aluminijske folije debljine 0,5 mm. Prije postave traka grundirati horizontalnu i dijela vertikalne površine s bituminskom emurzijom. Trake se lijepe s međusobnim preklopom na grudiranu podlogu betona u padu te uz nanozide po obodu krova u visini termike cca 300 cm. Obračun stavke po m2 postavljene parne brane. | m2 | 244,00 |  |  |
| 2.2. | Nabava, doprema do radilišta te postava termo izolacije s padovima od EPS-a 100 (25kg/m²) na način da se formiraju jedan do dva slivna polja, ovisno o konfiguraciji terase. Početna visina termike na početnoj točki (slivnici) iznosi 20 mm, a pad je konstantan od 1%. Obračun stavke po m² postavljene termike u padu. | m2 | 244,00 |  |  |
| 2.3. | Nabava te postava termo izolacije od XPS-a debljine 5,00 cm na čitavoj površini ravnog neprohodnog krova. | m2 | 244,00 |  |  |
| 2.4. | Nabava i postava POLYCELL polietilenske spužvice kao razdjelni sloj. POLYCELL spužvica se slobodno polaže po čitavoj površini ravnog krova te se spojevi lijepe sa krep trakom. | m2 | 244,00 |  |  |
| 2.5. | Nabava i postavljanje jednoslojne hidroizolacijske krovne TPO menbrane 1.5 mm. Hidroizolaciske membrane se polažu na amortizacijski sloj u sustavu mehanički pričvršćenih membrana. Rubovi membrana se međusobno preklapaju i međusobno zavaruju vrućim zrakom kako bise postigao potpuno homogen spoj. U površini krova ubrojena površina uz atike. Obračun po m² postavljene membrane. | m2 | 244,00 |  |  |
| 2.6. | Izvedba detalja na svim rubovima krova i na mjestu sudara horizontalnih i vertikalnih površina koje se izoliraju. Detalj se izvodi na način da se po obodnim rubovima horizontalne površine ugrađuje prefabricirani perforirani Fe/zn ili al. profil povećane krutosti kao Ecoseal terminatijon bar koji mehanički učvršćuje za podlogu sa min.4,0 kom/m1 pričvrščivaća | m1 | 82,00 |  |  |
| 2.7. | Izrada detalja na svim završecima hidroizolacije, na limenim završecima od plastificiranih PTO limova, prema detaljima Detalj br. 1: Limovi se mehanički pričvršćuju za betonsku konstrukciju kao okapni lim. Obračun stavke po m¹. | m1 | 54,76 |  |  |
|  | Detalj br. 2: Limovi se mehanički pričvršćuju na betonski zid, a polažu se u utor u zidu koji se prethodno zapuni poliuretanskim trajno elastičnim kitom. Obračun stavke po m¹. | m1 | 25,60 |  |  |
| 2.8. | Obrada prodora hidroizolacije nearniranom menbranom koja se oblikuje na licu mjesta (izvedba priključka na odvodne cijevi, vodovodne cijevi, kablovi, ventilacije i slično). Obračun po kom. | kom | 1,00 |  |  |
| 2.9. | Nabava te postava HL 64.1.H. Slivnika sa šeširom bituminske membrane, te šeširom koji je termo zavariv sa TPO membranom,na dvije pozicije ravnog krova. Obračun stavke po kom. | kom | 5,00 |  |  |
| 2.10. | Izrada vodene probe čitave krovne površine u trajanju od 24-48 sata. Vodena proba se radi s obojenom vodom radi prepoznavanja moguće zaostale vode u slojevima krova. | pauš | 1,00 |  |  |
| SVEUKUPNA CIJENA (bez PDV-a) |  |
| IZNOS POREZA NA DODANU VRIJEDNOST (25%) |  |
| SVEUKUPNA CIJENA (s PDV-om) |  |

U Lastovu, _________________ 2023. godine

__________________________________		          _____________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)	      M.P.              (potpis ovlaštene osobe ponuditelja)