TROŠKOVNIK

Predmet nabave: Uređenje i opremanje plaže „Skrivena luka“, faza II, grupa B

Evidencijski broj nabave: 22/24

Ponuditelj: ____________________________________________________________

| R.br. | Naziv i opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (u eurima bez PDV-a) | Ukupna cijena (u eurima bez PDV-a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izrada temelja od betona C25/30, dim. 70x70x85 cm za stup rasvjete visine 3-5 m, prema uputama proizvođača. Stavka obuhvaća: ugradnju sidrenih vijaka pomoću šablone i niveliranje gornje plohe temelja cementnim mortom. Temelj treba izvesti iz jednog dijela. Jedinična cijena osim navedenog obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju betona te svog materijala potrebnog za potpuno dovršenje stavke do pune gotovosti. Obračun po kom izvedenog temelja. | kom | 12 |  |  |
| 2. | Izrada temeljnih stopa od betona C25/30, za informativnu ploču visine 2 m. Jedinična cijena osim navedenog obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju betona i svog materijala potrebnog za potpuno dovršenje stavke do pune gotovosti. Obračun po kom izvedene temeljne stope. | kom | 2 |  |  |
| 3. | Ugradnja urbane opreme. Montaža klupa, kanti za otpatke i info table. Dimenzije klupa 50x200cm, betonska s drvenim sjedištem i naslonom, ugradnja kao samostojeće, na površini staze od drobljenog kamena. Kanta za otpatke prema finalnom odabiru investitora u rangu određene cijene. Ugradnja samostojećeg okruglog koša za smeće, ø300x90, 35l s dozvoljenim odstupanjem 10%. Izrađen od čeličnih cijevi. Košarica je izrađena od čeličnog lima debljine, dijelovi spojeni tehnikom varenja u zaštitnoj atmosferi CO2. Svi dijelovi moraju biti zaštićeni temeljnim premazom i efekt lakom. Iznad košarice smještena je pepeljara koja ima poklopac od hladno pocinčanog lima koja se otvara pregibom te omogućuje pražnjenje pepeljare. Koš se turbo vijcima učvršćuje na betonsku površinu. Montaža Informativno-poučne ploče od aluminijskog lima debljine 2 mm s pocinčanim nosačima koji se montiraju u betonske temeljne stope. Stavka uključuje sav materijal i alat potreban za kvalitetnu postavu i ugradnju ovisno o finalnom odabiru investitora. Obračun se vrši po kom ugrađene opreme. |  |  |  |  |
|  | klupe | kom | 4 |  |  |
|  | kante za otpatke | Kom | 3 |  |  |
|  | info ploča | kom | 1 |  |  |
| 4. | Rasvjetni stup visine 4,10-5 m. Ugradnja rasvjetnog stupa na prethodno pripremljeni temelj tj. podlogu. Rasvjetni stup se sastoji od nosivog stupa visine 4,10-5 m, solara te rasvjetnog tijela te programabilnom elektronikom za upravljanje paljenjem i gašenjem. Jedinična cijena obuhvaća ugradnju te sav materijal potreban za potpuno dovršenje i pričvršćivanje rasvjetnog stupa do pune gotovosti. Obračun po komadu ugrađenog rasvjetnog stupa. | kom | 12 |  |  |
| SVEUKUPNA CIJENA (bez PDV-a) |  |
| IZNOS POREZA NA DODANU VRIJEDNOST (25%) |  |
| SVEUKUPNA CIJENA (s PDV-om) |  |

U Lastovu, _________________ 2024. godine

__________________________________		          _____________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)	      M.P.              (potpis ovlaštene osobe ponuditelja)