TROŠKOVNIK

Predmet nabave: Asfaltiranje ulice Sv. Kuzma i Damjan, Lastovo

Evidencijski broj nabave: 4/24

Ponuditelj: ____________________________________________________________

| R.br. | Naziv i opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jed. cijena (u eurima bez PDV-a) | Ukupna cijena (u eurima bez PDV-a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Frezanje postojećeg asfaltnog kolnika. Rad obuhvaća profiliranje kolnika struganje specijalnim strojevima. Vrši se radi izravnanja površine kolnika i pripreme za ugradnju novog habajućeg sloja, odn. bit. nosivog sloja asfalta. Debljina frezanog sloja u prosjeku je 4,0 cm. Ovim radom obuhvaćeno je i uklanjanje skinutog asfalta te čišćenje obrađene površine kolnika od prašine i ostalih nečistoća. U jediničnoj cijeni uključen je utovar odstranjenog materijala u transportna vozila i prijevoz na deponiju, deponiranje, plaćanje korištenja deponije, uključujući obvezu izvođača da pronađe deponiju. Obračun radova po kvadratnom metru isfrezanog kolnika. | m2 | 800 |  |  |
| 2. | Izrada izravnavajućeg sloja. Dobava (nabava i doprema), strojna ugradnja asfaltne mješavine zahtijevane kvalitete u izravnavajući sloj promjenljive debljine (prosječno 2,0 cm), prethodno čišćenje i emulziranje površine postojećeg asfalta, te sve ostale potrebne predradnje i radove kojima se postiže najveća moguća kvaliteta ugradnje materijala u izravnavajući sloj od AC 16 base BIT 50/70 AG6 M2, u količini od 50 do 125 kg/m2. Obračun po utrošenim tonama asfaltne mase. | t | 70 |  |  |
| 3. | Izrada nove kolničke konstrukcije na mjestima većih oštećenja kolnika. Stavka obuhvaća površinski iskop materijala, uređenje posteljice te izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog materijala sloja nove kolničke konstrukcije. Površinski iskop materijala debljine sloja 30,0 cm uključuje sve radove na iskopu materijala s utovarom u prijevozno sredstvo te odvozom na deponiju koju osigurava izvođač radova, pri čemu treba voditi računa o postojećoj infrastrukturi tako da ne dođe do njenog oštećenja ili uništenja te po potrebi iskope obavljati ručno pri čemu izvođač nema pravo na razliku u cijeni iskopa nastalu uslijed ovakvih izmjena. Uređenje posteljice obuhvaća nabavu materijala, prijevoz i izradu posteljice kolnika od miješanih materijala s planiranjem vlaženjem i nabijanjem do zbijenosti od 40 Mpa. Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog nevezanog zrnatog kamenog materijala u sloju od 20,0 cm, granulacije 0/64 mm na mjestima zamjene ili proširenja postojećeg kolnika sa zbijenjem do modula stišljivosti od 80 Mpa. Obračun radova je po kvadratnom metru nove kolničke konstrukcije. | m2 | 180 |  |  |
| 4. | Izrada bitumeniziranog nosivog sloja AC 22 base (BIT 50/70) AG6 M2 prema HRN EN 13108-1, debljine 6.0 cm. Kod asfaltnih slojeva treba se pridržavati "Tehnički uvjeti za asfaltne kolnike" (Zagreb, Lipanj 2015.) i predviđenog srednjeg prometnog opterećenja. U cijenu ulazi nabava materijala, proizvodnja mješavine, prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnja i valjanje odgovarajučim strojevima. Obračun radova po kvadratnom metru gornje površine stvarno položenog sloja. | m2 | 180 |  |  |
| 5. | Prilagođavanje postojećih šahtova unutar prometnice na novu visinu prema završnom sloju asfalta ukoliko je to potrebno. Rad obuhvaća demontažu postojećih okvira s poklopcem, štemanje, dobetoniravanje, ugradnju postojećeg okvira okvira s poklopcem te sav ostali rad materijal potreban za kompletno dovršenje stavke. Obračun po komadu prilagođenog šahta. | kom | 5 |  |  |
| 6. | Nabava, doprema i ugradnja novih poklopaca za šahtove instalacija unutar trase prometnice. Poklopci šahtova su lijevano - željezni nosivosti 400 kN. Obračun radova po komadu ugrađenog novog poklopca. | kom | 2 |  |  |
| 7. | Izrada habajućeg asfaltnog sloja od asfaltbetona AC 11 surf BIT 50/70 AG4 M4, debljine u zbijenom stanju 4,0 cm. Stavka obuhvaća dobavu (nabava i doprema), strojna ugradnju asfaltne mješavine zahtjevane kvalitete u habajući sloj te sve ostale potrebne predradnje (čišćenje i špricanje bitumenskom emulzijom) i radove kojima se postiže najveća moguća kvaliteta ugradnje materijala u habajući sloj, kao i odgovarajuća njega asfaltbetonskog zastora. Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog sloja. | m2 | 2000 |  |  |
| SVEUKUPNA CIJENA (bez PDV-a) |  |
| IZNOS POREZA NA DODANU VRIJEDNOST (25%) |  |
| SVEUKUPNA CIJENA (s PDV-om) |  |

U_________________ 2024. godine

__________________________________		          _____________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)	      M.P.              (potpis ovlaštene osobe ponuditelja)