TROŠKOVNIK

Predmet nabave: Uređenje urušene rive u ulici Put Lenge u naselju Pasadur

Evidencijski broj nabave: 5/24

Ponuditelj: ____________________________________________________________

| R.br. | Naziv i opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jed. cijena (u eurima bez PDV-a) | Ukupna cijena (u eurima bez PDV-a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIPREMNI RADOVI |
| 1.1. | Geodetsko iskolčenje radova. Stavkom je obuhvaćeno iskolčenje za cijelo vrijeme izvođenja radova, te sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren i obratno. U cijeni su uključena sva mjerenja i iskočenja u tijeku radova a sve prema OTU za radove na cestama. | paušal | 1 |  |  |
| 1.2. | Uređenje prostora za organizaciju i smještaj gradilišta. Obračun paušalno. | paušal | 1 |  |  |
| 1.3. | Postavljanje zaštitne ograde oko gradilišta. Obračun paušalno. | paušal | 1 |  |  |
| 1.4. | Privremena regulacija prometa. Rad obuhvaća izradu elaborata privremene regulacije prometa sa svim potrebnim suglasnostima, te nabavu, montažu, održavanje i demontažu privremene signalizacije, opreme i oznaka za osiguranje privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Obračun paušalno. | paušal | 1 |  |  |
| 1.5. | Izrada izvedbenog projekta i troškovnika radova. Obračun kompletno izvedenog projekta. | kpl | 1 |  |  |
| 1.6. | Čišćenje gradilišta nakon završetka radova. U rad ulazi utovar i odvoz preostalog materijala na trajni deponij. Obračun paušalno. | paušal | 1 |  |  |
| ZEMLJANI RADOVI |
| 2.1. | Uklanjanje nadmorskog dijela urušenog obalnog suhozida i nestabilnog betonskog bloka. Uklanjanje se izvodi strojno i uz upotrebu pneumatskog čekića. Cijena uključuje uklanjanje, utovar, pronalazak lokacije deponija, te odvoz materijala na deponij. Obračun po m3 stvarno uklonjenog urušenog zida u sraslom stanju. | m3 | 18,53 |  |  |
| 2.2. | Izvedba strojnog podmorskog i nadmorskog iskopa u nasipnom materijalu postojećeg trupa obalne prometnice. Ovaj materijal se prema OTU može svrstati u "B" ktg iskopa. Iskop se obavlja nakon uklanjanja urušenog obalnog suhozida. Kota dna iskopa određena je pripadajućim presjecima. Kvaltetni kameni materijal iz iskopa se separira te se privremeno deponira za potrebe ponovne ugradnje u nasip, dok se preostali dio odvozi na deponij. Jed.cijena uključuje iskop materijala, separiranje kvalitetnog materijala, te utovar i odvoz preostalog na deponij. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 33,86 |  |  |
| 2.3. | Izvedba strojnog podmorskog iskopa marinskog sedimenta za potrebe izrade kamene podloge temelja obalnog zida. Ovaj materijal se prema OTU može svrstati u "C" ktg iskopa. Kota dna iskopa određena je u pripadajućim presjecima. Iskop se obavlja strojno sa kolnika obalne ceste uz oprez da ne dođe do pomaka ili urušavanja postojećeg obalnog kamenog zida. Materijal iz iskopa odvozi se na deponiju. Jedinična cijena uključuje iskop, detaljno čišćenja temeljne plohe, utovar iskopanog materijala i odvoz na deponiju. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 49,16 |  |  |
| 2.4. | Izvedba temeljnog nasipa kao ležajne plohe temelja obalnog zida. Po završenom iskopu izvodi se nasip od zdravog kamena vapnenca krupnoće 5-30 kg/kom do kote od -15 cm ispod projektiranog dna temelja, nakon čega se ugrađuje izravnavajući sloj tucanika granulacije 16-64 mm uz poravnanje uz pomoć ronioca. Jediničnom cijenom uključenja je nabava, dovoz i ugradnja donjeg i gornjeg sloja kamenog nasipa, kao i sav drugi rad i materijal potreban za dovršenje stavke. Obračun po m3 ugrađenog nasipa i to: |  |  |  |  |
|  | a.) kameni nasip 5-30 kg/kom | m3 | 59,40 |  |  |
|  | b.) izravnavajući sloj 16-64 mm | m3 | 14,17 |  |  |
| 2.5. | Izvedba finog planiranja temeljnog nasipa obalnih zidova. Rad se izvodi strojno uz pripomoć ronioca na koti naznačenoj u presjecima. Sve neravnine treba popuniti tucanikom, a gornja površina mora biti potpuno poravnata za izvedbu temelja zidova. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, opremu i materijal potreban za dovršenje stavke. Obračun po m2 fino planiranog nasipa. | m2 | 93,38 |  |  |
| 2.6. | Izvedba nasipa iza novoformiranog obalnog a.b. zida. Nasip se izvodi od zdravog kamena vapnenca krupnoće 1-30 kg, sa sadržajem kamene sitneži do najviše 10%. Jedinična cijena uključuje ukrcaj kamenog materijala iz iskopa, transport i ugradnju, kao i sav potreban rad, materijal i opremu potrebnu za dovršenje stavke. Obračun po m3 izvedenog nasipa. | m3 | 85,70 |  |  |
| ARMIRANO BETONSKI RADOVI |
| 3.1. | Izvedba podmorskog monolitnog dijela a.b.temelja i zida. Betoniranje se izvodi od kote temelja do kote +-0,00, odnosno prema presjecima i situacijama iz projekta, betonom razreda C 35/45, lijevano na mjestu u glatkoj oplati. Oplata se postavlja i učvršćuje uz pomoć ronioca, a ispuna betonom se vrši po sistemu kontraktor betonskom pumpom. U jediničnoj cijeni uključena je montaža i demontaža oplate, nabava, transport i ugradnja betona i armature, kao i sav drugi potreban rad, materijal i oprema za dovršenje radova. Obračun prema izvedenim količinama, i to: |  |  |  |  |
| 3.1.1. | a.) beton C 35/45 | m3 | 38,00 |  |  |
| 3.1.2. | b.) armatura B500B | kg | 1.303,01 |  |  |
| 3.2. | Izvedba monolitnog a.b. nadmorskog obalnog zida. Zid se izvodi od betona razreda C 35/45 u čvrstoj dvostranoj glatkoj oplati do kote predviđene projektom, uz postavljanje armature (prema izvedbenom projektu). Ugradnja betona pumpom i pervibratorom. U jediničnoj cijeni uključena montaža i demontaža dvostrane oplate, nabava, dovoz i ugradnja betona i armature, te sav drugi potreban rad, materijal i oprema za dovršenje radova. Obračun prema izvedenim količinama, i to: |  |  |  |  |
| 3.2.1. | a.) beton C 35/45 | m3 | 14,71 |  |  |
| 3.2.2. | b.) armatura B500B | kg | 380,56 |  |  |
| OPREMA |
| 4.1. | Dobava i postavljanje pramčane bitve na rub rive, dimenzije 135x195mm, inox 316 ili jednakovrijedan proizvod. Bitvu je potrebno sidriti u betonsku podlogu sa sidrenim vijcima. Obračun po komadu. | kom | 20 |  |  |
| SVEUKUPNA CIJENA (bez PDV-a) |  |
| IZNOS POREZA NA DODANU VRIJEDNOST (25%) |  |
| SVEUKUPNA CIJENA (s PDV-om) |  |

U_________________ 2024. godine

__________________________________		          _____________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)	      M.P.              (potpis ovlaštene osobe ponuditelja)