TROŠKOVNIK

Predmet nabave: Građevinski i konzervatorski radovi sanacije vanjskog kamenog pročelja i restauracija kamene preslice na crkvi sv. Roka

Evidencijski broj nabave: 33/24

Ponuditelj: ____________________________________________________________

| R.br. | Naziv i opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (u eurima bez PDV-a) | Ukupna cijena (u eurima bez PDV-a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIPREMNI RADOVI |
| 1.1. | Utovar, prijevoz, istovar i prijenos građevinskog materijala, kamena, građevinske miješalice, kompresora te svog pomoćnog alata za rad. Prijenos građevinskog alata i materijala vrši se teretnim vozilom od skladišta do mjesta istovara, te od mjesta istovara do mjesta gradilišta ručno pomoću građevinskih kolica. Obračun paušalno. | paušal | 1,00 |  |  |
| 1.2. | Dobava, najam za vrijeme trajanja radova, montaža i demontaža tipske radne skele pripadajuće faze radova na fasadi, klasi V i širine 75 cm u svemu prema projektu skele, uključujući i konzolne tipske elemente, premoštenja. Izvedba kao radna i zaštitna skela. Nudi se vremenski razmak montaže i demontaže neograničenog trajanja. Montažu izvršiti na prethodno montiranoj zaštitnoj drvenoj podlozi (podloške ispod nogara). U jediničnu cijenu najma, montaže i demontaže uračunati paušalno slijedeće učinke: okvire, ograde, dijagonale i podnice tipske skele, dodatak za premoštenja kod otvora i dodatne dijagonalne ukrute iz cijevne skele, dodataka za izvedbu oko sljemena, dodatak za izvedbu suženja/proširenja skele, potrebne ankere i sidrenja skele za fasadu, dobava i montaža zaštitne mreže, potrebne ateste od strane proizvođača skele i statistički proračun, sve ostale potrebne dijelove prema projektu skele, skela klase V, nosivosti 2,0 kN/m2. Širina podnica min. 2x33 cm, vrijeme stajanja na gradilištu: u skladu s duljinom trajanja građevinskih i konzervatorskih radova. Cijena najma, montaže i demontaže skele je nepromjenjiva i fiksna za cjelokupno vrijeme stajanja skele na gradilištu. Skelu montirati na južnoj fasadi, dozvoljena uporaba konzolnog osiguranja oko cijelog objekta, pričvršćenog tako da se ne oštećuje kameno pročelje. Skela se montira u svrhu osiguranja od pada radnika i materijala. Uračunata i zaštitna ograda visine 1,20 m na sjevernoj i zapadnoj strani. Obračun po m2. | m2 | 90,00 |  |  |
| 1.3. | Održavanje čistoće gradilišta, okolnih zidova i privremenih putova gradilišta tijekom izvođenja radova, posebno tijekom izvedbe radova rušenja, a sve u smislu Zakona o zaštiti pri radu. Obračun paušalno. | paušal | 1,00 |  |  |
| 1.4. | Izrada i postava ploče sa svim potrebnim podacima o gradilištu u skladu s Zakonom o gradnji. Obračun po komadu. | kom | 1,00 |  |  |
| RUŠILAČKI RADOVI |
| VANJSKO KAMENO PROČELJE; |
| 2.1. | Pažljivo uklanjanje – otucanje sljubnica (cementnih i vapnenih) cijelog kamenog pročelja električnim vibracijskim alatima, a svemu prema naputku nadležnog Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Obračun po m2. | m2 | 141,06 |  |  |
| 2.2. | Odvoz i deponiranje otpadnog materijala (šuta). Ova stavka obuhvaća prijevoz i istovar neupotrebljenog materijala od rušenja bilo kojim prijevoznim sredstvom od gradilišta do trajne deponije. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće (PKOK), projektom organizacije građenja (POG), zahtjevima nadzornog inženjera i OTU. U jediničnu cijenu uračunati koeficijent rastresitosti po vlastitoj procjeni izvođača. Obračun po m3 zbijenog materijala. | m3 | 2,40 |  |  |
| 3. SANACIJSKI RADOVI |
| 3.1. | Čišćenje kamena s reguliranim pritiskom. Skidanje dugogodišnje nakupine prljavštine, slojeva algi, lišajeva ili mahovine nastale tijekom vremena. U stavku uključen sav potreban rad, materijal i čišćenje uključujući troškove utovara, odvoza i deponija otpadnog materijala na stalnu deponiju. Obračun po m2 očišćenog kamenog pročelja. | m2 | 141,06 |  |  |
| 3.2. | Saniranje manjih površina zidova gdje nedostaje kamen ili je kamen ili više kamenja razmrvljeno. Sanaciju izvesti interpoliranjem kamena u zid na takvim mjestima. Kamen iz okolice ili nabaviti novi, sličan postojećem. Obračun paušalno. | paušal | 1,00 |  |  |
| 3.3. | Rekonstrukcija i obnavljanje kamenih erti. U stavku uključen sav potreban rad, materijal i čišćenje navedenog dijela. Obračun po m1 obrađene kamene površine uključujući potrebni reparaturni mort za izravnavanje podloge. | m1 | 10,50 |  |  |
| 3.4. | Obrada kamenih skala ispred platoa crkve. Čišćenje nakupine algi, mahovine, gljivica. Stavkom obuhvatiti i otucanje svih spojeva kamena te ispunjenje određenim materijalom istih. Obračun po komadu. | kom | 1,00 |  |  |
| 3.5. | Obrada i ispuna vijenca produženom žbukom. Obračun po metru dužnome saniranog vijenca. Istaknuti dijelovi građevine (vijenci, špale i sl.) ožbukat će se žbukom na bazi hidrauličnog vapna, bijelog cementa u boji već fugiranih sljubnica, tonsko ujednačavanje. Obračun po m1. | m1 | 36,20 |  |  |
| 3.6. | Dubinsko i završno lokalno fugiranje otučenih i očišćenih sljubnica/fuga tradicionalnim mortom, a sve u skladu prema nadležnom Konzervatorskom odjelu u Dubrovniku. Podlogu očistiti, oprašti i obraditi veznim sredstvom. Fugiranje smjesom spravljenom od bijelog cementa, vapna, prosijani kameni pijesak te prirodni pijesak. Točan omjer određuje Konzervatorski odjel u Dubrovniku. Fuga se fino obrađuje. U stavku uključen sav potreban rad, materijal i čišćenje. Obračun po m2 | m2 | 141,06 |  |  |
| 3.7.. | Dobava i nanošenje sredstva za impregnaciju kamena. Reducira se kapilarna sposobnost upijanja kamenih površina te ih se čine vodoodbojnim (hidrofobnim). Nanošenje u dva sloja (metoda: mokro na mokro). Korištenje tekućeg sredstva za impregnaciju Remmers Funcosil SNL3. Obračun po m2. | m2 | 141,06 |  |  |
| 4. SANACIJA I REKONSTRUKCIJA PRESLICE |
| 3.1. | Fotografska dokumentacija zatečenog stanja preslice. Demontaža cijeloukupne preslice. Čišćenje kamena vodom pod kontroliranim pritiskom uz dodatak blagog deterdženta za čišćenje kamena. Mehaničko čišćenje istog. Sanacija podnožja na koje se montira preslica. Montaža preslice uz zamjenu svih korodiranih klamfi inox nehrđajućim. Izvesti lokalna mikro-sidrenja preko pukotina karbonskim sidrima fi 6 mm u epox. Mortu, uključujući bušenje rupa, ugradbu sidra, injektiranje rupe i zatvaranje rupe umjetnim kamenom. Na mjestima gdje postoje oštećenja na kamenu po potrebi se postavlja inox anker. Isti se učvršćuje dvokomponentnim epoksi ljepilom za kamen. Ukalkulirati montažu križa i restauraciju zvona s potrebnom nosivom konstrukcijom, sve antikorozivno zaštićeno. Obračun po kompletu. | komplet | 1,00 |  |  |
| 5. ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ |
| 4.1. | Izrada konzervatorskog izvještaja o izvedenim radovima. Obračun paušalno | paušal | 1,00 |  |  |
| SVEUKUPNA CIJENA (bez PDV-a) |  |
| IZNOS POREZA NA DODANU VRIJEDNOST (25%) |  |
| SVEUKUPNA CIJENA (s PDV-om) |  |

U Lastovu, _________________ 2024. godine

__________________________________		          _____________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)	      M.P.              (potpis ovlaštene osobe ponuditelja)