TROŠKOVNIK
Predmet nabave: Opremanje i sanacija zgrade Dječjeg vrtića Biser Lastova, grupa C
Evidencijski broj nabave: 6/25
Ponuditelj: ____________________________________________________________

R.br.	Naziv i opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jed. cijena / (u eurima bez PDV-a)	Ukupna cijena / (u eurima bez PDV-a)
GRAĐEVINSKI RADOVI NA UREĐENJU DJEČJEG IGRALIŠTA
1.	Pripremni radovi
1.1	Organizacija gradilišta, pribavljanje privremenih priključaka / gradilišta, opskrbom vodom i električnom energijom, prijava / početka građenja, izrada gradilišne table i table ZNR-u, i sl. / Obračun komplet.	kpl	1
1.2	Uklanjanje raslinja, utovar i odvoz na službenu deponiju. / Obračun komplet.	kpl	1
2.	Demontaža
2.1	Pažljiva demontaža postojeće opreme igrališta. Opremu je potrebno pažljivo demontirati, odložiti na deponiju prema odluci Investitora i adekvatno zaštititi do ponovne ugradnje. Obračun po komadu/ kompletu.
	pješčanik s poklopcem i konstrukcijom za nadstrešnicu	kpl	1
	vrtuljak	kom	1
	ljuljačka penjalica	kom	2
	klackalica	kom	1
	opružna njihalica konjić	kom	1
	tobogan s kućicom	kom	1
	kućica	kom	1
	penjalica	kom	1
	edukativni pano	kom	4
	mostić	kom	1
	koš za smeće na stalku	kom	1
	klupa	kom	2
2.2	Uklanjanje postojeće antistres podloge koja se nalazi ispred opreme igrališta. U cijenu uključiti demontažu, utovar na vozilo i odvoz na službenu deponiju. / Obračun po m2 podloge.	m2	40,00
3.	Zemljani radovi
3.1	Površinski iskop, odvoz i zbrinjavanje postojeće podloge igrališta (većim dijelom šljunka i manjim dijelom betonske ploče) kao / priprema za novu podlogu. Prosječna dubina kopanja 10 – 15 cm. U stavku je uključen strojno/ručni iskop. Rad obuhvaća iskop s utovarom u prijevozno sredstvo, prijevoz na deponiju i radove na planiranju i nabijanju iskopanih površina. Pronalazak i deponija i sav trošak oko deponiranja materijala obveza je / izvođača. / Obračun po m2 planiranog igrališta.	m2	380,00
3.2	Strojno-ručni iskop za izvedbu armiranobetonskih temelja opreme igrališta. U stavku je uključen strojno/ ručni iskop. Rad obuhvaća iskop s utovarom viška materijala u prijevozno sredstvo, prijevoz na deponiju i radove na planiranju iskopanih površina. U cijenu uključiti i zatrpavanje oko temelja zemljom iz / iskopa nakon uklanjanja oplate. Pronalazak i deponija i sav trošak oko deponiranja materijala obveza je izvođača. Obračun po m3.	m3	12,00
3.3	Doprema, razastiranje valjanje i nabijanje drobljenog kamenog agregata granulacije 0-63 mm za izradu nosivog sloja. Stavka obuhvaća nabavu, istovar, razastiranje, planiranje i zbijanje drobljenog kamenog agregata u sloju 15 cm ispod armiranobetonskih temelja opreme. / Obračun po m3 kamenog agregata u ugrađenom stanju.	m3	4,00
3.4	Dobava, doprema, ugradnja i zbijanje ručnim nabijačima sitnog šljunka granulacije 0-16 mm na mjestu postavljanja nove antistres podloge u sloju debljine 10 cm. Minimalna zbijenost iznosi 60 MPa. Zatrpavanje se vrši uz nabijanje lakim mehaničkim nabijačem u slojevima. / Obračun po m3 u zbijenom stanju. Stavka obuhvaća sav potreban rad ljudi i strojeva.	m3	12,00
3.5	Dobava, doprema i ugradnja završnog sloja jednog dijela na plohi igrališta - riječni oblutak. Koristiti prirodni riječni oblutak, oblog i okruglog zrna, isprano dva puta. Obavezno provjeriti da nema ostataka zemlje. Debljina sloja 5-10 cm. Stavka obuhvaća sav potreban rad ljudi i strojeva te dobavu i ugradnju getekstila s gustoćom od 250 g / m2 kao podlogu za ugradnju / oblutka. / Obračun po m3 ugrađenog oblutka u zbijenom stanju.	M3	22,00
4.	Armiranobetonski radovi
	Dobava i ugradnja betona klase C 25/30 za armiranobetonske elemente (temelje za opremu i podnu ploču za vrtnu kućicu). U stavku uključen sav potreban rad i materijal. U cijenu je / uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona, dobava, sječenje, savijanje, vezivanje i postava armature, te dobava, montaža i demontaža oplate. Pretpostavljena količina armature je 100 kg/m 3 betona. / Obračun po m3/kg ugrađenog materijala.
	beton	m3	9,00
	armatura	kg	900,00
5.	Zidarski radovi
	Dobava materijala i obloga ogradnih zidova i zidova arli sa lomljenim kamenom d= 3-4 cm u cementnom mortu. Zidovi su djelomično od opeke, betona i ožbukanog kamena. U cijenu stavke uključiti ugradnju kamene obloge, zidarsku pripremu postojećih površina, izravnavanje, otucanje labavih dijelova, špric / i sl. te fugiranje. Radna skela i svi pomoćni materijali uključeni u cijenu. / Obračun po m2 obrađene površine.	m2	75,00
6.	Monterski radovi
	Montaža svih prethodno demontiranih sprava igrališta. Cijena / uključuje dopremu sprava i elemenata sa privremene deponije na gradilištu, sklapanje te pričvršćivanje na novoizvedene temelje. / Obračun po kompletu / komadu opreme.
	pješčanik s poklopcem i konstrukcijom za nadstrešnicu	kpl	1
	vrtuljak	kom	1
	ljuljačka penjalica	kom	2
	klackalica	kom	1
	opružna njihalica konjić	kom	1
	tobogan s kućicom	kom	1
	kućica	kom	1
	penjalica	kom	1
	edukativni pano	kom	4
	mostić	kom	1
	koš za smeće na stalku	kom	1
	klupa	kom	2
7.	Oprema
7.1	Dobava i ugradnja vrtne PVC kućice za skladištenje igračaka i vanjske opreme za potrebe vrtića. Kućica od polypropylena, vanjskih tlocrtnih dimenzija max. 2,0 x 3,0 m, h= 2,0 m. U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal pri dobavi, istovaru i montaži. Kućicu postaviti na već pripremljenu betonsku podlogu (obračunava se u zasebnoj stavci). Obračun komplet.	kpl	1
7.2	Dobava i postavljanje gumenih antistres ploča crvene boje, dimenzija 500 x 500 mm, debljine 50 mm. Ploče su izrađene iz gumenog granulata, nisu skliske, otporne su na vanjske / temperaturne razlike, smanjuju razinu buke, vodopropusne su i otporne na habanje. Ploče se postavljaju na prethodno pripremljenu i zbijenu podlogu od sitnog šljunka (obračunava se u zasebnoj stavci). Ugraditi prema uputama i tehničkom listu odabranog proizvođača. Mora imati uvjerenje o kvaliteti da udovoljava zahtjevima norme HRN EN 1177 2008. Prije ugradnje potrebno je uvjerenje o kvaliteti predati nadzornom inženjeru te nakon njegovog odobrenja pristupiti ugradnji. U cijenu uračunati sav potreban rad, pribor i materijal. Obračun po m2 ugrađene podloge.	m2	110,00
SVEUKUPNA CIJENA (bez PDV-a)
IZNOS POREZA NA DODANU VRIJEDNOST (25%)
SVEUKUPNA CIJENA (s PDV-om)

U_________________ 2025. godine
__________________________________	_____________________________
(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)	M.P. (potpis ovlaštene osobe ponuditelja)